## 企业基本信息

### (一)基本生产信息

### 基本生产信息

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 规模（万千瓦） | 设计运行时间（小时） | 发电量（万千瓦时） | 供热量（万吉焦） | 实际运行时间（小时） | 平均负荷率% |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 | 5 | 8000 | 9322.3 | 0.0 | 2154.5 | 86.54 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 6.5 | 8000 | 11191.5 | 0.0 | 1982.5 | 86.85 |
| 全厂总计 | 11.50 | / | 20513.80 | 0.00 | / | 86.69 |

| 生产情况 |
| --- |
| 机组名称 | 机组类型 | 燃料消耗量 | 发电标准煤耗(发电油耗/发电气耗) | 产灰量 | 产渣量 |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 24325.1 | 万m³ | 2.609 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 | 燃气机组 | 33995.3 | 万m³ | 3.038 | 标m³/kWh | / | 吨 | / | 吨 |

| 污染治理设施计划投资情况（执行报告周期如涉及） |
| --- |
| 机组名称 | 治理类型 | 开工时间 | （拟）建成投产时间 | 计划总投资（万元） | 报告周期内完成投资（万元） |

### (二)燃料分析表

### 燃料分析表

| 生产单元 | 燃料名称 | 使用量（万t/a、万m³/a） | 灰分（%） | 硫分（%） | 挥发分（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1*50MW超高温超高压煤气发电工程 |  | 24325.1 | 0.0 | 0.004 | 0.0 |
| 1*65MW高温超高压煤气发电工程 |  | 33995.3 | 0.0 | 0.004 | 0.0 |

## 实际排放情况及达标判定分析

### (一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 电厂1#排气筒 | 二氧化硫 | 5.192 | 4.4389 | 2.815 | 12.4459 |  |
| 烟尘 | 0.31 | 0.352 | 0.212 | 0.874 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 氮氧化物 | 3.02 | 2.953 | 3.664 | 9.637 |  |
| DA004 | 烧结二厂机头排气筒 | 二氧化硫 | 5.003 | 3.673 | 3.116 | 11.792 |  |
| 氮氧化物 | 8.518 | 7.413 | 5.865 | 21.796 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 1.69 | 2.001 | 1.414 | 5.105 |  |
| DA008 | 烧结二厂机尾破碎废气排气筒 | 颗粒物 | 0.244 | 0.249 | 0.398 | 0.891 |  |
| DA010 | 新烧结一厂机头 | 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.866 | 1.434 | 1.716 | 4.016 |  |
| 二噁英类（10-9吨） |  |  |  | 0 |  |
| 氮氧化物 | 17.909 | 14.397 | 12.566 | 44.872 |  |
| 二氧化硫 | 8.733 | 4.42 | 9.619 | 22.772 |  |
| DA011 | 新烧结一厂机尾废气排气筒 | 颗粒物 | 0.578 | 0.552 | 0.418 | 1.548 |  |
| DA017 | 球团焙烧烟气排气筒 | 氮氧化物 |  |  |  | 0 | 本季度未生产 |
| 颗粒物 |  |  |  | 0 | 本季度未生产 |
| 氟化物 |  |  |  | 0 | 本季度未生产 |
| 二氧化硫 |  |  |  | 0 | 本季度未生产 |
| DA022 | 炼铁二厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.364 | 0.368 | 0.164 | 0.896 |  |
| DA023 | 炼铁二厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.487 | 0.311 | 0.241 | 1.039 |  |
| DA029 | 新炼铁一厂出铁场废气排气筒 | 颗粒物 | 0.98 | 0.974 | 0.848 | 2.802 |  |
| DA030 | 新炼铁一厂矿槽废气排气筒 | 颗粒物 | 0.527 | 0.562 | 0.496 | 1.585 |  |
| DA034 | 炼钢二厂二次除尘废气排气筒 | 颗粒物 | 1.063 | 0.981 | 0.492 | 2.536 |  |
| DA039 | 新炼钢一厂二次三次除尘排气筒 | 颗粒物 | 1.285 | 1.231 | 0.893 | 3.409 |  |
| DA069 | 50MW电厂排气筒 | 烟尘 | 0.413 | 0.443 | 0.385 | 1.241 |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | / |  |
| 二氧化硫 | 3.57 | 3.918 | 3.527 | 11.015 |  |
| 氮氧化物 | 2.456 | 4.095 | 4.237 | 10.788 |  |
| DA074 | 新球团焙烧系统烟气排气筒 | 二氧化硫 | 6.678 | 5.909 | 4.832 | 17.419 |  |
| 氮氧化物 | 11.556 | 14.834 | 5.839 | 32.229 |  |
| 氟化物 |  |  |  | 0 |  |
| 颗粒物 | 0.427 | 0.445 | 0.302 | 1.174 |  |
| 其他合计 | 氮氧化物 | 6.267 | 6.267 | 6.267 | 18.801 |  |
| 颗粒物 | 69.09 | 69.09 | 69.09 | 207.27 |  |
| 二氧化硫 | 7.856 | 7.856 | 7.856 | 23.568 |  |
| 全厂合计 | 颗粒物 | 78.324 | 78.993 | 77.069 | 234.386 |  |
| SO2 | 37.032 | 30.2149 | 31.765 | 99.0119 |  |
| VOCs |  |  |  | 0 |  |
| NOx | 49.726 | 49.959 | 38.438 | 138.123 |  |

表3-2 废水排放量

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 实际排放量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合计 |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

### （二）超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023-08-31 09:45 ~~ 2023-08-31 10:30 | MF0006 | DA001 | 烟尘 | 35.99 | 定期维护校准导致 |
| 2023-08-23 17:40 ~~ 2023-08-23 18:10 | MF0075 | DA069 | 烟尘 | 16.22 | 定期校准维护导致 |
| 2023-08-17 14:00 ~~ 2023-08-17 15:00 | MF0055 | DA010 | 颗粒物 | 171.29 | 定期校准维护导致超标 |

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （三）污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 | 污染因子 | 排放范围 |

### （四）结论

2023年第三季度我公司主要污染物排放情况如下： 二氧化硫：99.0119吨 ；氮氧化物：139.123吨；颗粒物：234.386吨 1280m³、2120m³高炉及其配套的烧结、炼钢、轧钢、电厂本季度正常生产，新球团厂正常生产，10㎡竖炉未生产；根据排污许可证要求对大气污染物的有组织、无组织均进行了按期监测，对废水进行了监测，但废水全部为回收利用不外排；有环境管理台账记录；已进行了信息公开。

## 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

### （一）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表6-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废堆场（废耐火材料、废树脂） - TS001 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫灰仓1） - TS006 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫灰仓2） - TS012 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（脱硫石膏暂存库） - TS005 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（轧废暂存库1） - TS004 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（轧废暂存库2） - TS009 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（除尘灰仓1） - TS008 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（除尘灰仓2） - TS010 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（高炉渣库2） - TS011 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 一般固废堆场（高炉渣暂存库1） - TS007 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 危废暂存间 - TS002 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 烧结机 - TS003 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |